附件1

检查在建工程项目存在问题一览表

| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响水县全民健身中心 | 响水 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 建业恒安工程管理股份有限公司 | 部分模板支架危大工程未按要求编制专项方案及组织验收； 少数外墙脚手架与支模架连接； 基坑未按方案要求做排水措施； 塔吊覆盖范围内通道缺防护棚； 部分临边防护不到位； 6、消防灭火器具配置不足。 |
| 2 | 华都丽景二期 | 响水 | 江苏金华宇建设有限公司 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 施工升降机接料平台架体未编制搭设专项施工方案，两侧未防护到位； 采光井内脚手架无方案； 悬挑脚手架端部缺少剪刀撑、架体中间大横杆少一根、连墙件偏少、钢丝绳大部分未拉紧； 部分临边防护不到位； 部分临时用电电缆布设不规范，存在私拉乱接现象、部分开关箱设置不规范。 |
| 3 | 滨海港利上城国际二期 | 滨海 | 中天建设集团有限公司 | 连云港淮工监理有限公司 | 1、外脚手架连墙件设置不足； 2、部分模板支架危大工程未按要求编制专项方案及组织验收； 3、施工升降机基础架设在人防车库顶板上，下面未按方案进行加固； 4、部分临时用电电缆布设不规范，存在私拉乱接现象、部分开关箱设置不规范。 |
| 4 | 滨海县城西小学整体新建工程 | 滨海 | 江苏展欣生态环境工程集团有限公司 | 滨海县建设工程监理有限公司 | 塔吊基础积水严重； 部分临时用电电缆布设不规范，存在私拉乱接现象、部分开关箱设置不规范； 安全技术交底为安全员交底，不符合要求，三级教育无人签字； 安全资料总体过于简单，流于形式，缺乏针对性。 |
| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 |
| 5 | 阜宁中心大厦 | 阜宁 | 江苏恒健建设集团有限公司 | 江苏四通项目管理有限公司 | 附着式升降脚手架方案未按专家意见对悬挑结构验算； 电梯井防护架无方案，且现场防护架体不符合要求； 楼面临边防护牢固性不足； 部分临时用电电缆布设不规范，部分开关箱设置不规范。 |
| 6 | 名都花园17-28#楼 | 阜宁 | 江苏昊天建筑安装工程有限公司 | 盐城市华荣建设监理有限公司 | 施工升降机接料平台架体未编制搭设专项施工方案，且与脚手架相连未分开； 脚手架悬挑层未封闭，连墙件偏少； 3、17#楼塔吊附墙支撑超长（达12米多），未见专项施工方案及四方验收记录； 4、地下室上后浇带部位堆载偏多，未见加固方案。 |
| 7 | 射阳县新城区人民医院 | 射阳 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 江苏鑫缘项目管理有限公司 | 部分专项方案中引用已过期规范； 2、临时坡道的边坡稳定性未考虑； 3、部分深基坑临边缺安全防护措施及警示标志，基坑边堆载（钢筋）过多。 |
| 8 | 书香门第住宅小区项目（一期）建筑工程 | 射阳 | 江苏盐东建设工程有限公司 | 盐城现代建设工程项目管理有限公司 | 悬挑脚手架少数支承点未加固； 悬挑脚手架连墙件偏少； 部分开关箱设置不规范； 4、基坑工程后期未加强监测。 |
| 9 | 盐城新城.悦隽学府 | 建湖 | 德持建设集团有限公司 | 江苏奥邦建设监理有限公司 | 塔吊QTZ125未见基础验算书、四方验收记录； 基坑开挖方案与现场不符，坡比变小，坑边堆载超限； 安全资料未按工程进度同步； 危大工程等方案审批不规范； 部分临时用电电缆布设不规范，存在私拉乱接现象、部分开关箱设置不规范； 材料堆放场地积水严重，现场排水措施不到位。 |
| 10 | 江苏建湖农村商业银行股份有限公司综合大楼工程 | 建湖 | 江苏建业建设集团有限公司 | 盐城市万方工程建设监理有限公司 | 塔吊基础积水； 部分安全技术交底及验收资料不规范。 |
| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 |
| 11 | 金海商贸大厦 | 东台 | 江苏沿海建设工程有限公司 | 南京旭光建设工程监理有限公司 | 1、悬挑脚手架部分使用非标工字钢； 2、楼层内部分电梯井立面防护未到位； 3、楼层内二次结构作业操作平台搭设不符合要求； 4、总配电房总箱设置不规范，接零接地未做到位；分配电箱、部分专用开关箱设置不规范，一闸多机； 5、未配置消防器材； 6、塔吊开关箱未设置到位； 7、脚手架分部分项验收内容不全；塔吊、人货电梯未与安装单位签订安全目标责任书；部分特种操作证有效期过期。 |
| 12 | 东台市图书馆新建工程 | 东台 | 江苏省建工集团有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 1、基坑支护不到位，坑边堆载较大； 2、基坑坡面未设置排水沟，坡面水平尺寸偏小； 3、现场未设置总配电房，未能做到三级配电两级保护；分配电箱和接零接地未做到位，电线乱拉乱接； 4、消防器材未配置到位。 |
| 13 | 碧桂园翡翠东郡二期 | 大丰 | 四川省第十五建筑有限公司 | 江苏宏盛项目管理有限公司 江苏大洲工程项目管理有限公司 | 1、安全员配备不足； 2、现场无安全通道，未做到封闭施工； 3、基坑周边无排水沟，部分边坡坍塌，未做沉降观测，边坡堆载过多，边坡下积水多； 4、现场搭设木制临时用房，消防器材未配备； 5、钢筋制作区无防护棚； 6、落地式脚手架连墙件选材和预埋点选址不当，基础未硬化，无排水沟，接地线搭设不规范，未见落地式脚手架方案； 7、临时用电电线乱拉乱接、一闸多机、分配电箱防护棚不规范； 8、分部分项工程验收及安全技术交底不规范。 |
| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 |
| 14 | 国新智能深通科技产业园区标准厂房一标段 | 大丰 | 江苏明华建设有限公司 | 江苏永都项目管理咨询有限公司 | 楼层内部分临边防护不到位； 个别工人未佩戴安全帽； 3、总配电房设置不规范（无制度、标识、消防器材偏少），部分分配电箱、开关箱设置不规范； 4、砼搅拌机传动部位无防护罩，无专用开关箱； 5、近期安全教育记录未见。 |
| 15 | 维多利亚大酒店 | 亭湖 | 江苏省嘉园建设工程有限公司 | 盐城市华荣建设监理有限公司 | 1、一名安全员未在岗； 2、卸料平台限载警示标识未设置内侧； 3、高大模版支撑验收项目不全，立杆顶部自由端长度偏大，部分部位架体变形； 4、临时用电分配电箱专用开关箱设置不规范，一闸多机，电线乱拉乱接，部分开关箱接零接地不规范； 5、塔吊基础积水； 机械维保记录不规范。 |
| 16 | 翡丽佳苑 | 亭湖 | 通州建总集团有限公司 | 盐城市轩宇项目管理有限公司 | 1、一名安全员未在岗； 2、施工升降机防坠落试验记录不规范； 3、悬挑脚手架部分使用非标工字钢； 4、现场未设置总配电房，总箱、分配电箱、专用开关箱设置不规范，接零接地不规范，不符合“三级配电二级保护，一机一闸一箱一漏”； 5、消防器材配置不足； 6、未见施工升降机防坠落验收记录。 |
| 17 | 京师东方花园 | 开发区 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 江苏荣成项目管理有限公司 | 1、1#、2#楼悬挑脚手架悬挑高度超过要求，且未在工字钢外伸端部设置钢丝绳与上层主体结构拉接； 2、模架验收不规范，发现的隐患未整改闭合即进入下一道工序； 3、分配电箱设置插座，无防护棚，开关箱设置不规范； 4、砼搅拌机无防护棚； 5、机械设备、临时用电台帐资料不齐全。 |
| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 |
| 18 | 碧桂园世纪云谷 | 开发区 | 江苏南通二建集团有限公司 | 江苏宏盛项目管理有限公司 | 1、现场基坑边坡防护不到位； 2、外防护架部分立杆设置在雨棚顶面，不符合要求； 3、开关箱配置不规范，接地线未做到位，电线乱拉乱接； 4、消防器材配置不足； 5、机械设备、临时用电台帐资料不齐全。 |
| 19 | 钱江绿洲 | 盐都 | 蓝盾建设有限公司 | 江苏科苑建设项目管理有限公司 | 1、悬挑脚手架悬挑层马槽部位防护不到位，个别悬挑工字钢悬挑端与锚固端比例不足1﹕1.25； 2、11#楼北侧落地式脚手架基础沉降，局部立杆悬空； 3、消防器材配置不足； 4、分配电箱照明电线使用火导线，接零接地不规范； 5、安全教育记录需进一步完善。 |
| 20 | 中鹰黑森林 | 盐都 | 上海华地建设工程有限公司 | 江苏科苑建设项目管理有限公司 | 1、3#楼基坑部位部分边坡支护不到位，局部有坍塌现象； 2、2#楼外防护架与模架相连； 3、1#楼后浇带部位底部支撑已拆除，上部临边部位堆载较大； 4、现场未设置总配电房，分配电箱、开关箱设置不规范，电线乱拉乱接； 5、消防器材配置较少； 6、安全台帐资料较乱，并需及时整理收集。 |
| 21 | 海兴中央公园小区 | 城南 | 江苏翔远建设集团有限公司 | 盐城市万方工程建设监理有限公司 | 1、一名安全员证书有效期到期； 2、悬挑脚手架验收记录不规范； 3、1#楼楼层内部分洞口防护不到位，钢筋后浇带防护未到位； 4、现场未设置总配电房，未能做到三级配电两级保护，部分开关箱一机多闸； 砼搅拌机传动部位无防护罩； 消防器材配置不足，木工制作区未见。 |
| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 |
| 22 | 中南世纪城4C一标段 | 城南 | 江苏建业建设集团有限公司 | 南通正元工程项目管理有限公司 | 1、悬挑脚手架部分立杆搭接，落地式脚手架部分立杆悬空；14#楼泵送砼管固定在脚手架架体上； 2、卸料平台限载标识未设置在内侧； 现场配电房设置不规范，开关箱一闸多机。电线乱拉乱接，局部直接挂设在脚手架架体上；钢筋制作区开关箱接线过桥、木工制作区无专用开关箱； 生活区临时用电乱拉乱接，一闸多机，消防器材配置不足； 5、一名安全员证书有效期到期。 |
| 23 | 盐城先锋国际三期酒店写字楼 | 市直 | 中铁建设集团有限公司 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 施工升降机附墙坐板固定螺栓须加设专用垫片，底架围栏门、梯笼单开门机械连锁保护失效，开关箱漏保动作电流偏大，笼顶小孔洞未加设盖板； 电梯井水平、立面防护局部不严密，水平防护安全网上杂物未及时清理，立面防护高度不够、缺踢脚板；楼层内局部临边防护缺失、洞口防护不到位；楼层周边防护固定不牢、立杆间距偏大，缺踢脚板及围护安全网； 临时用电楼层分箱分路开关出线保护零线未接。 |
| 24 | 盐城先锋国际广场台山寺土建一般安装工程 | 市直 | 江苏龙光建设工程有限公司 | 江苏创盛项目 管理有限公司 | 一台63塔机到期未检测；缺每次附着、顶升后的四方验收记录； 楼梯侧边洞口防护不到位；内天井周边建筑材料临边堆放、周边防护缺踢脚板及围护安全网、立杆间距偏大。电梯井立面防护不到位、水平防护上杂物未及时清理； 悬挑脚手架首层未封闭，连墙件偏少，墙体与架体间水平防护缺失，架体上杂物较多；室内脚手架搭设不规范，缺抛撑、栏杆、扫地杆，连墙件偏少，竹笆片未满铺有空缺(作业层)，脚手架上杂物、浮置物未及时清理；安全网有破损、空缺、张设不严密、不到位现象； 卸料平台侧边未用栏板封闭，缺限载、验收标识，与外脚手架架体相连接； 建筑垃圾未及时清运，专项方案审批手续不全。 |
| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 |
| 25 | 江苏黄海区域海洋气象预警中心工程 | 市直 | 江苏龙光建设工程有限公司 | 盐城市天平建设工程监理有限公司 | 吊篮安全钢丝绳未张紧悬垂，部分安全绳（生命绳）未固定在屋面可靠结构上，漏保漏电动作电流偏大； 塔机基础积水，缺每次附着、顶升后的四方验收记录； 临时用电电箱内出线保护零线未接，箱门与箱体缺电气连接，缺分路标识、巡查记录； 电梯井立面防护不规范、高度不够、缺踢脚板，顶部7-9层缺水平防护措施，局部临边防护不到位、栏杆高度不够、固定不牢； 悬挑脚手架首层未封闭，连墙件部分拆除未及时恢复，架体杂物较多，型钢后端锚固不规范，个别位置连墙件偏少，竹笆片未满铺有空缺，悬挑层底部中间纵向水平杆移位，外侧安全网局部不到位； 卸料平台锚固不规范，通道平台板铺设不到位，侧边防护不到位，缺限载、验收标识，未见专项方案。 |
| 26 | 悦达国际学校及香溪花园二期工程 | 市直 | 江苏明华建设有限公司 | 江苏荣成项目管理有限公司 | 塔机基础积水； 临时用电箱门与箱体电气连接不到位、连接松动； 安全通道、楼层临边防护未搭设； 基础未硬化，安全网张设不到位，脚手架内侧与楼层间缺水平防护； 卸料平台侧边防护不到位，与脚手架架体间的防护不到位，缺限载、验收标识； 现场裸露土方、易扬尘材料覆盖不到位，道路积水、积泥。 |
| 27 | 悦珑湾花园27-32号楼、F商业楼 | 市直 | 蓝盾建设有限公司 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 塔机基础积水、部分塔机作业安全高度不够； 加工区开关箱漏保失效； 27#楼六层以上楼层临边防护、电梯井采光井立面防护搭设不到位； 卸料平台型钢梁固定不规范、缺验收标识。 |
| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 |
| 28 | 香苑东园项目后续工程 | 市直 | 江苏鸿基建筑安装工程有限公司 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 1、21#楼施工升降机底架围栏门、梯笼单开门机械连锁保护失效，笼顶窗限位不起作用，相序保护器短接失效，操作台零位保护失效，总极开关无触发装置，无每次加节四方验收记录； 个别电箱门与箱体缺电气连接； 3、悬挑脚手架首层封闭防护不到位； 4、塔机附着均验收记录未见。 |
| 29 | 范公路二期、幼儿园、集中商业及人防工程 | 市直 | 江苏明华建设有限公司 | 江苏苏伟项目管理有限公司 盐城市华荣建设监理有限公司 | 1、脚手架拆除安全技术交底不到位，未交到作业人员。 |
| 30 | 豪德商务北广场工程 | 市直 | 盐城市第一建筑工程有限公司 | 盐城市建兴监理有限公司 | 临时用电存在一闸多用，保护零线不贯通现象； 1号楼B区楼梯无防护，A区电梯井水平防护不严密、垃圾未及时清理、立面防护不规范、未固定； 脚手架部分架体栏杆变形、移位、空缺；拆除作业安全技术交底不到位，未交到作业人员；连廊部位外脚手架高度不够； 楼层内个别作业人员不戴安全帽。 |
| 31 | 新水源地及引水工程二标段 | 市直 | 上海公路桥梁（集团）有限公司 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 1、现场道路积泥，保洁不到位；设备吊装专项施工方案未见。 |